Usage of PIC hardware resources

PIC Pin mapping

Description	PIC24 / pin		PIC24 / pin	Description
-MCLR / ICSP Reset	1		28	AVDD – 3.3 volt
RA0 - DS18 temp	2		27	AVSS – GND
RA1 - -CS	3		26	AN9 - Vbatt
RP0 – MOSI	4		25
RP1 – SCLK	5		24	RP13 – RX2
RP2 – MISO	6		23	RP12 – TX2
RP3 – TRCLK	7		22	PGEC2 – ICSP Clock
Vss – GND	8		21	PGED2 – ICSP Data
RA2 - LED1	9		20	Vcap
RA3 - LED2	10		19	Vss – GND
RP4 – DT	11		18	SDA1 - I2C
RA4 - -PAenable	12		17	SCL1 - I2C
Vdd – 3.3 volt	13		16	RP7 - RX1
RP5 – DR	14		15	RP6 - TX1

ADF7242 digital IO pins

Seen from top to bottom as they approach the PIC:
Pin #	Name	Function
24	-CS	SPI Chip Select
23	MOSI	SPI Serial Input
22	SCLK	SPI Clock Input
21	MISO	SPI Serial Output

19	TRCLK_CKO_GP3	SPORT Bit Clock Output
17	DT_GP1	SPORT Transmit Data Input
16	DR_GP0	SPORT Receive Data Output